ELECTRICITATE

7. ENERGIA ELECTRICA. LEGEA LUI JOULE.

Circuitul electric prezentat in figura alaturata contine o baterie cu t.e.m. E = 120V si rezistenta interna r = 1,2Ω, trei becuri si un rezistor de rezistenta R3 = 108,8Ω. Unul dintre becuri are rezistenta R1 = 20Ω, iar celelalte doua au fiecare rezistenta R2 = 40Ω. Determinati : a) rezistenta electrica echivalenta a circuitului exterior sursei;                 b) intensitatile curentilor electrici din ramurile circuitului; c) energia degajata sub forma de caldura in rezistorul R3 in timpul t = 1h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In figura alaturata este prezentata o portiune dintr-un circuit electric de curent continuu.

Energia disipata in circuit in 10 minute este:

a. 1,2 KJ

b. 2,2 KJ

c. 3,2 KJ

d. 4,2 KJ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Circuitul electric a carui diagrama este ilustrata in figura alaturata contine o baterie  cu t.e.m. E si rezistenta interna r = 0,5 Ω si trei rezistoare avand rezistentele electrice R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω si R3 = 4 Ω. Cunoscand ca intensitatea curentului care strabate rezistorul R1 este       I1 = 2 A si neglijand rezistenta electrica a firelor conductoare din ciruit, determinati: a) valorile intensitatilor I2 si I3 ale curentilor care strabat rezistoarele R2 si R3; b) t.e.m. a bateriei; c) energia electrica dispata prin efect Joule intr-un minut in rezistorul R1.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Un fir din crom-nichel (p=10-5 Ωm) cu lungimea l = 1 m si sectiunea S = 0,1 mm2 este legat la bornele unei surse cu t.e.m. E = 24V si rezistenta interna neglijabila.a) calculati rezistenta electrica a firului; b) determinati intensitatea curentului prin fir; c) din firul dat se realizeaza un contar inchis de forma unui dreptunghi cu una din laturi               d = 0,3m. Se leaga mai intai bornele sursei la capetele unei laturi mici a dreptunghiului si apoi la capetele diagonalei dreptunghiului. Determinati de cate ori este mai mare caldura degajata, in acelasi timp, in primul caz fata de cel de al doilea.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aceeasi masa de apa, cu aceeasi temperatura initiala, fierbinte intr.-un fierbator in timpul t1 = 20 min, cand acesta este alimentat de la o sursa de curent electric a carei tensiune este U1 = 120V si in timpul t2 = 28 min, cand alimentarea se face de la o sursa a carei tensiune este U2 = 110V. Presupunand, pentru simplificare, ca pierderile de caldura sunt proportionale cu timpul de incalzire, sa se afle cat timp t3 fierbe apa daca fierbatorul este alimentat de la o sursa a carei tensiune este U3 = 100V.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un fierbator are trei infasurari. Conectand cate una din ele la retea, timpii pana cand apa din recopient ajunge la fierbinte cand:

1) doua dintre infasurari se leaga in serie, iar a treia in paralel;

2) doua dintre infasurari se leaga in paralel, iar a treia in serie;

3) se leaga toate trei in serie;

4) se leaga toate trei in paralel.