ELECTRICITATEA

8. PUTEREA ELECTRICA (P) . RANDAMENT ELECTRIC (η).

Calculati numarul de rezistori identici, avand fiecare rezistenta R = 10 Ω, legati in paralele la bornele unei surse cu rezistenta r = 2 Ω , care absorb aceeasi putere ca si unul singur.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un circuit (vezi figura alaturata) este alcatuit din doua rezistente egale, care formeaza laturile unui bexagon si diagonalele care pleaca din acelasi varf ca in figura. Circuitul este alimentat de la o baterie cu acumulatori cu tensiunea electromotoare E = 110V si cu rezistenta interna ri = 2 Ω  printr-o rezistenta R = 7 Ω. Circuitul exterior absoarbe de la o sursa o putere de 868 W. Se cere:

a. curentul debitat de baterie si puterea consumata in rezistentele hexagonului;

b. tensiunea la bornele CD si valoarea rezistentelor care formeaza hexagonul;

c. curentii care trec prin laturile hexagonului.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O sursa  electrica debiteaza aceeasi putere P = 100W si pe rezistenta exterioara R1 = 4 Ω ca si pe rezistenta      R2 = 9 Ω. Se cer: a) rezistenta interna a sursei; b) tensiunea electromotoare a sursei; c) definind randamentul de transmisie al puterii ca fiind egal cu raportul dintre puterea disipata in circuitul exterior si puterea totala a sursei, se cere sa se afle in ce situatie randamentul este mai mare si sa se calculeze cele doua randamente.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pentru alimentarea unei case sub o tensiune de 220V, se utilizeaza o linie electrica de lungime 100 m , firul avnd rezistivitatea 1,6 ·10-5 Ω m si sectiunea 5 mm2. Daca pierderea de tensiune pe linie de alimentare este 5%, care este  puterea disponibila pentru alimentarea casei?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dependenta intensitatii curentului electric de tensiunea aplicata , pentru doi rezistori R1 (graficul 1) si respectiv R2 (graficul 2) este reprezentata in graficul alaturat. Daca se conecteaza pe rand cei doi rezistori la aceeasi sursa de tensiune, raportul dintre puterea P1 disipata de R1 si puterea P2 disipata de R2 este:

a.                              b.                                c.                           d.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La bornele unui generator cu t.e.m. E = 30 V si rezistenta interna r = 1 Ω  se leaga un reostat cu cursor a carui rezistenta totala este E = 5 Ω.

a. Determinati tensiunea masurata ide un voltmetru ideal legat intre A si C atunci cand AC = AB/5

b. Calculati valorile extreme ale tensiunii masurate de un voltmetru legat intre A si C atunci cand cursorul C se deplaseaza de la un capat la celalalt al reostatului

c. in locul voltmetrului intre A si C se leaga un rezistor cu rezistenta electrica R1 = 6 Ω. Se deplaseaza cursorul C astfel incat pe rezistorul R1 sa se disipe puterea P1 = 24W. Determinati noua valoare a rezistentei RAC .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un circuit electric este compus dintr-o baterie cu rezistenta interna r care debiteaza curent electric pe un rezistor cu rezistenta electrica R, variabila. Raportul η dintre puterea debitata de baterie pe rezistor si puterea totala a bateriei (randamentul circuitului)

Este de 50% atunci cand rezistenta circuitului exterior este de 2 Ω . In aceste conditii, care este valoarea rezistentei interne a bateriei?

a. 50 Ω                      b. 5 Ω                                  c. 2 Ω                        d. 1 Ω

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In circuitul electric a carui diagrama este ilustrata in figura alaturata, se recunosc: R2 = 40 Ω, R3 = 120 Ω, rezistenta interna r = 5 Ω, tensiunea indicata de voltmetru ideal U1 = 90 V. Puterea consumata impreuna de catre cei trei rezistori R1 , R2 , R3 este P = 300 W, iar rezistenta electrica a conductoarelor de legatura se neglijeaza. Determinati:

a. rezistenta echivalenta a gruparii formate din rezistoarele R2 si R3 ;

b. intensitatea curentului din ramura principala;

c. tensiunea electromotoare a sursei.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In circuitul electric a carui diagrama este ilustrata in figura alaturata, intrerupatoarele K1 si K2 sunt deschise. Se cunosc: tensiunea electromotoare E = 10V, re4zistenta interna r = 1 Ω, rezistenta ampermetrului rA = r,  rezistentele rezistoarelor R1 = R2 = R3 = 6 Ω. Neglijand rezistenta electrica a conductoarelor de legatura, determinati: a) valoarea intensitatii curentului indicat de ampermetru; b) variatia relativa a puterii disipate pe rezistorul cu rezistenta R3 la inchiderea intrerupatorului K1; c) valoarea intensitatii curentului indicat de ampermetru, daca se inchide si intrerupatorul K2 .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In figura alaturata este prezentata o portiune dintr-un circuit electric de curent continuu.Care este energia disipata in portiunea de circuit in timp de 2 minute?

a. 180 J                        b. 280 J                 c. 380 J                d. 480 J

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numarul de rezistori identici avand fiecare rezistenta R = 10 Ω legati in paralel la bornele unei surse cu rezistenta interna r = 2 Ω , care absorb aceeasi putere ca si unul singur este:

a. 5                                       b. 15                                        c. 20                                              d. 25

________________________________________________________________________________________________________________________________________________