Asamblari cu Filet

Asamblarea cu filet reprezinta imbinarea demontabila a doua sau mai multe piese , utilizand organe de asamblare filetate de tip surub-piulita.

Reprezentarea grafica a unei astfel de asamblari este prezentata in fig 1. Strangerea pieselor 4 si 5 se face intre capul 1 al surubului si piulita 2 , care se insurubeaza pe tija filetata . Intre piulita si piesa 4 se introduce in saiba 3 .

Suruburile si piulitele sunt organe de masini ce au numeroase forme si dimensiuni standardizate . Pentru diferitele utilizari tehnologice , alegerea lor se face in functie de rolul pe care il au de indeplinit cat si de conditiile inpuse la montaj :

Clasificarea suruburilor se poate face dupa mai multe criterii , dupa cum urmeaza :

- Dupa rolul functional

- de fixare (pentru asamblari)

- de reglare (tachetii supapelor ; pentru eliminarea jocurilor la cuzineti sau suprafete culisante)

- de miscare (surubul conducator la strunguri surubul de la prese ; de la cricuri)

- de masurare (instrumente de masura – la micrometru)  (fig 3)

- cu destinatie speciala

  - Dupa forma in sectiune a profilului  (Fig 4)

- triunghiulara

- patrata

- ferastrau

- trapezoidala

- rotunda

- Dupa sensul de infatisare al spirei

- cu un singur inceput (Fig 5)

- cu doua sau mai multe inceputuri (Fig 6)

- Dupa pas

-    cu pas normal (mm/inch)

-    cu pas fin (mm/inch)

- Dupa unghiul profilului

-   α =60*  – Filet Metric

-   α =55*  – Filet Whit Worth

- Dupa configuratia capului (Fig 7)

- cap hexagonal

- cap striat

- cap hexagon interior

- cap patrat

- pentru surubelnita obisnuita

- cap rotund si nas

- Dupa forma tijei

-    variante prezentate in (Fig 8)

- Suruburi speciale

- pentru fundatii (Fig 9)

- articulate (pentru strangerea si slabirea rapida a pieselor la masinile unelte ) (Fig 10)

- pentru lemn (Fig 11)

- autofiletante (Fig 12)

- autoburghietor Lenne - varful are o zona neteda si o zona de burghiere

(Fig 13)

- Clasificarea piulitelor se face in principal dupa forma constructiva (Fig 14) deosebindu-se astfel :

- piulite hexagonale

- piulite crendate

- piulite infundate

- piulite rotunde cu caneluri

- piulite rotunde cu gauri radiale

- piulite striate

- piulite fluture

- piulite hexagonale cu suprafata de asezare sferica

Cea mai raspandita este cea hexagonala

- Clasificarea saibelor se face in functie de scopul tehnologic urmarit . Aceasta poate fi :

- De a mentine fortele de frecare din filet

- saibe Grower (Fig 15)

- saibe elastice (Fig 16)

- De a impiedica autodesfacerea

- saibe de siguranta (Fig 17)

- De a micsora presiunea din zona de contact a capului

Surubului cu piesa , prin marirea suprafetei pe care se distribute forta de strangere

- saibe plate

- Materialele utilizate pentru executia asamblarilor cu filet se aleg in

principal functie de solicitarile din exploatare . Pentru suruburi se vor folosi o gama larga de oteluri , de la cele de uz general pana la otelurile inalt aliate : OL37 , OL52 , OLC15 , OLC 60 , AUT30 , 18MoCN06 , 15MoMC12 , 35CNS13  etc . Din otelurile speciale aliate cu Cr,Mo,Vn sau Ni , se executa suruburi destinate solicitarilor puternice si eforturilor variabile . Pentru suruburile din tamplarie se pot folosi lemnul  ,materialele platice si aliajele neferoase . Piulitele se mai pot executa din otel fosforos OLF , bronzuri sau fonte antifrictiune .

- Solicitarile la care sunt supuse asambarile filetate pot fi :

- Statice : date de forte axiale centrice sau excentrice sau de forte transversale

- Dinamice : date de forte exterioare dupa un ciclu pulsator

Asamblarile cu suruburi care preiau sarcini variabile si cu soc , care

sunt supuse vibratiilor sunt predispuse la autodesfacere . In cele ce urmeaza sunt prezentate solutii pentru asigurarea asamblarilor filetate inpotriva autodesfacerii . Aceastea sporesc momentul de asigurare al asamblarii astfel incat aceasta sa depaseasca momentul intern de desurubare :

- contrapiulita obisnuita sau cea elastica  : realizeaza o tensiune axiala suplimentara (Fig 18)

- piulite si suruburi cu insertii elastice : acestea se deformeaza si sporesc frecarea pana la excluderea posibilitatii de autodesfacere . Totodata ele amortizeaza vibratiile axiale si etanseaza asamblarea (Fig 19)

- piulita si surubul cu dinti : ei “angreneaza” cu suprafata de contact al pieselor

- elemente suplimentare de asigurare : cuie spintecate sau sarma rasucita

- asigurarea prin deformatie plastica sau sudare

- folosirea unui lichid plastic special  , care se solidifica intre spirele asamblarii

- Avantajele asamblarilor filetate constau in faptul ca :

- pot fi usor montate si demontate , fara a fi necesar un utilaj costisitor

- se pot transmite forte axiale de strangere mari

- utilizand forte tangentiale reduse , pot transmite sau regla miscarea .

- Dezavantajul principal la acest tip de asamblare il reprezinta faptul ca

introduc puternici concentratori de tensiune in zona gaurilor de trecere a suruburilor , marind pericolul de rupere .

Un caz aparte al asamblarii cu filet il constituie transmisiile cu surub si piulita . Cateva exemple reprezentative sunt aratate in Fig 20 . Ele au cunoscut o mare extindere in ultimele decenii ca atare a introducerii manipulatoarelor , a robotilor industriali , a liniilor de productie automate unde se intalneste frecvent necesitatea transformarii miscarii de rotatie in miscari de translatie si invers .

Rolul lor este de a transmite atat de miscarea atat miscarea cat si forta (momente de rasucire ) , asa cum este cazul cricurilor , preselor cu surub etc . Profilele cele mai utilizate ale filetului sunt : trapezoidal , ferastrau , patrat si rotund .