### Surse de poluare a apei

Poluarea apei = orice modificare a compoziţiei sau calităţii ei, astfel încât aceasta să devină mai puţin adecvată tuturor, sau anumitor, utilizări ale sale.

Protecţia calităţii apei = păstrarea, respectiv îmbunătăţirea caracteristicilor fizic-chimice şi biologice ale apelor pentru gospodărirea cât mai eficientă a acestora.

Poluarea apei poate fi împărţită după mai multe criterii [ 16 Robescu, D., Robescu, Diana, Tehnologii şi echipamente pentru epurarea apei, UPB, Bucureşti, 1995.]:

- după perioada de timp cât acţionează agentul impurificator:

- permanentă sau sistematică;

- periodică;

- accidentală.

- după concentraţia şi compoziţia apei:

- impurificare = reducerea capacităţii de utilizare;

- murdărire = modificarea compoziţiei şi a aspectului fizic al apei;

- degradare =  poluarea geavă, ceea ce o face improprie folosirii;

- otrăvire  =  poluare gravă cu substanţe toxice.

- după modul de producere a poluării:

- naturală;

- artificială (antropică). Poluarea artificială cuprinde: poluarea urbană, industrială, agricolă, radioactivă şi termică.

- după natura substanţelor impurificatoare:

- poluare fizică (poluarea datorată apelor termice);

- poluarea chimică (poluarea cu reziduuri petroliere, fenoli, detergenţi, pesticide, substanţe cancerigene, substanţe chimice specifice diverselor industrii );

- poluarea biologică (poluarea cu bacterii patogene, drojdii patogene, protozoare patogene, viermii paraziţi, enterovirusurile, organisme coliforme, bacterii saprofite, fungii, algele, crustaceii etc.);

- poluarea radioactivă.

Fenomenele de poluare a apei pot avea loc:

- la suprafaţă (ex. poluare cu produse petroliere);

- în volum (apare la agenţi poluanţi miscibili sau în suspensie).

Deoarece poluanţii solizi, lichizi sau gazoşi ajung în apele naturale direct, dar mai ales prin intermediul apelor uzate, sursele de poluare a apei sunt multiple [].

Clasificarea surselor de poluare a apei se face după mai multe criterii:

- Acţiunea poluanţilor în timp; după acest criteriu distingem următoarele surse:

- continue (ex. canalizarea unui oraş, canalizările instalaţiilor industriale etc)

- discontinue temporare sau temporar mobile (canalizări ale unor instalaţii şi obiective care funcţionează sezonier, nave, locuinţe, autovehicule, colonii sezoniere etc.)

- accidentale (avarierea instalaţiilor, rezervoarelor, conductelor etc.)

- Provenienţa poluanţilor. Acest criteriu împarte sursele de poluare a apei în: a) surse de poluare organizate, şi b) surse de poluare neorganizate (tabelele 3.7 şi 3.8).

- sursele de poluare organizate sunt următoarele:

- surse de poluare cu ape reziduale menajere;

- surse de poluare cu ape reziduale industriale.

- sursele de poluare neorganizate sunt următoarele:

- apele meteorice;

- centrele populate amplasate în apropierea cursurilor de apă ce pot deversa:

a) reziduuri solide de diferite provenienţe;

b) deşeuri rezultate dintr-o utilizare necorespunzătoare.

# Tabelul 3. 7 Surse de poluare a apei şi procesele de provenienţă a acestora

| Categoria | Sursa | Procesul generator de poluare | Agenţii poluanţi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate industriale | Industria minieră | Prepararea minereurilor metalifere şi nemetalifere; Preparaţiile de cărbune; Flotaţiile; Extracţia şi prelucrarea minereurilor radioactive. | -săruri de metale grele; -particule în suspensie (argilă, praf de cărbune); -produşi organici folosiţi ca agenţi de flotaţie; -deşeuri radioactive. |
|  | Industria metalurgică | Procedee pirometalurgice şi Hidrometalurgice; Procese de răcire; Procese de spălare. | -suspensii insolubile; - ioni de metale grele; - fenoli; - cianuri; - sulfaţi; |
|  | Industria chimică | Apa de răcire, dizolvare şi reacţie din procesele tehnologice de fabricare a substanţelor organice şi anorganice | - acizi; - baze; - săruri; - cenuşă; - suspensii; - coloranţi; - detergenţi. |
|  | Industria petrolului şi petrchimică | Extracţia ţiţeiului, transpotul şi depozitarea ţiţeiului şi fracţiunilor sale, transportul naval, accidentele tancurilor petroliere | -petrol; -produse petroliere; - compuşi fenolici şi aromatici; -hidrogen sulfurat; - acizi naftenici. |
|  | Industria termoenergetică | Deversarea lichidelor calde din sistemele de răcire a instalaţiilor sau centralelor electrice | - lichide calde (poluare termică) |
|  | Industria alimentară | Procese de fabricare şi prelucrare | -substanţe organice; -germeni patogeni. |
|  | Industria celulozei şi hârtiei | Procesele de fabricare şi prelucrare | - acizi organici; - răşini; - zaharuri; - coloranţi; -compuşi cu sulf; -suspensii; -celuloză. |
| Ape uzate menajere | Locuinţe Înstituţii publice Băi spălători Spitale şcoli Hoteluri Unităţi comerciale şi de alimentaţie | Folosirea apei ca agent de spălare şi curăţare | -produse petroliere; - detergenţi; - pesticide; - microorganisme; -paraziţi; - substanţe minerale. |
| Ape uzate agrozootehnice | Agricultura | Irigarea terenurilor agricole | - îngrăşăminte; - pesticide; - suspensii. |
|  | Zootehnia | Adăparea animalor; Salubrizarea crescătoriilor de animale. | -suspensii organice; - agenţi patogeni. |
| Ape meteorice | Ploaia Zăpada | Contactul precipitatiilor | - ploi acide; - îngrăşminte; - pesticice; -reziduuri animale. |

# Tabelul 3.8 Clasificarea efluenţilor industriali

| Apele reziduale |
| --- |
| Tipul apei reziduale | Sursa industrială |
| Cu compuşi anorganici | Industria chimică anorganică Ceramică Metalurgie |
| Cu compuşi organici | Industria alimentară Farmaceutică |
| Cu compuşi organici toxici | 3 Uzine cocsochimice Rafinării Industria organică de sinteză |
| Cu compuşi micşti | Combinate chimice Petrochimice Procese complexe de prelucrare |